## Slide 1
하재준
개발 현황

## Slide 2
SDN 기반 다중 무선 네트워크에서 QoS/QoE를 고려한 스트리밍 서비스 시스템
Goal
다중 무선 네트워크 상에서 SDN을 활용하여 클라이언트들이 원하는 Bitrate로 스트리밍을 받을 수 있도록 아래 요소들을 조정
  Bitrate 재 조정
  Load가 작은 AP로 Hand over

## Slide 3
System Architecture
연구원 개발 내용
Proxy Server(AP)
DASH Client가 스트리밍을 요청할 경우 도중 패킷을 가로채서 Bitrate 재조정에 활용
2초마다 주기적으로 SDN에게 Bitrate 조절을 위한 RSSI 정보 송신
SDN Application
DASH Client와 Proxy Server로 부터 Streaming 조절에 필요한 정보들 수집(RSSI, Throughput)
특정 AP에 과도한 부하가 걸릴 경우 클라이언트에게 Handover 명령 지시
SDN Application
SDN Controller
DASH Client
2초마다 주기적으로 SDN에게 Bitrate 조절을 위한 정보들 송신(RSSI, Throughput)
SDN Application에 의한 Hand over 수행
Notes: 라즈베리파이 + Hostapd 언급

## Slide 4
System Architecture
연구원 개발 내용
SDN Application
ARIMA 모델을 활용하여 Bandwidth를 추정
Bitrate 재 조정, Handover에 대한 구체적인 알고리즘 개발
SDN Application
SDN Controller
Notes: 라즈베리파이 + Hostapd 언급