## Slide 1: Research Jae Jun Ha Media Computing and Networking Laboratory POSTECH 2018-08-17
Notes: 세미나 발표를 시작하겠습니다.

## Slide 2: Contents
Contents
  Adjust Bitrate
  Algorithm
  Verification
  Future Work

## Slide 3: Estimate Bandwidth
To optimize Bitrate, need to know bandwidth
UE1
UE2
1~20Kbps
0.5~11Kbps
?
Consider RSSI
Resize Time Slot
  =
Notes: 교수님 피드백 내용들
TDMA에서
채널 퀄리티(RSSI) 좋으면 dense하게 보낼 수 있음
채널 퀄리티(RSSI) 좋지 않으면 sparse하게 보냄
RSSI는 신호이므로 Adaptive Modulation Scheme를 통해 Bandwidth로 변환시킨 후 데이터를 구하고
시간으로 나눠서 Bandwidth 구함
아마 함수는 계단 형식으로 나올 것
---
Time slot 만큼의 시간 단위로 클라이언트들의 스트리밍을 제어
f(r) 함수만큼 Time Slot이 조절됨
f(r) 함수는 더 많은 논문을 찾아보고 정할 예정
t(r) 함수는 hand off 할 때 발생 되는 delay

## Slide 4: Algorithm
Def main(): UE i가 특정 Bitrate를 가지고 Streaming을 요청 If 이전에 설정된 Bitrate가 있는 경우: 설정된 Bitrate 값으로 설정 Else: For j in 연결 가능한 AP들: If RSSI가 충분하지 않는 경우: continue Else: calBitrate(j) 계산 End For 에서 최솟값을 찾고 그에 맞는 Bitrate 재조정 End Def
Notes: 요청할 때마다 Bitrate 조정
이전에 설정된 Bitrate가 있는 경우  아래에서 자세히 설명
RSSI가 충분하지 않은 경우 건너 뛰는 이유는 RSSI가 낮을 수록 Bandwidth가 안 좋을 뿐만 아니라 drop rate도 높을 수 있기 때문에 건너뜀

## Slide 5: Algorithm
Def calBitrate(AP j): AP j의 Available한 Bandwidth 파악 새로 연결될 Bitrate를 Available Bandwidth 상한 값으로 지정 AP j에 있는 Bitrate들을 가지고 Jain Fairness Index J 계산 과 Formulation 조건을 만족시키도록 Bitrate 재조정 End Def
  Suppose is
  Adjust Bitrates to satisfy
  and Formulation

## Slide 6: Verification
Last week’s problem
  Cannot access external IP address(Solved)
    dhclient wlan0
Notes: DNS 서버 설정관련 문제

## Slide 7: Verification
Testbed
  Process
  To do
    Make Media Server ★☆☆☆☆
    Inter-Component Communication ★★★★★
    Implement Algorithm at SDN ★★★☆☆
Chart: 
| (User)Client | (SDN)Algorithm | (Media)Media Server | (AP)Proxy Server
진행 | 0 | 0 | 0 | 0
- Using nmcli,
controlled WiFi
- Server with Python
- Changed bitrate
Notes: 진행한 것들
nmcli를 이용한 WiFi scan & con
Python으로 간단한 proxy server 구성
Bitrate 변경 후 미디어 서버에게 스트리밍 요청
진행할 것들
미디어 서버 구축  이건 시간이 별로 안 걸릴 것으로 예상(파일 저장 위주)
SDN Application에서 알고리즘 구현  위보다는 시간 조금 걸림
각 요소간 통신  통신 부분이라 시간 걸릴 것으로 예상

## Slide 8: Future Work
Verifying Algorithm through implementation